| № п/п | Уяр 2009 Наименование изделий | серия, ГОСТ | Размеры | Объём изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
| Плиты перекрытия ж/б многопустотные |  |  |
|  |  | с.1.141-1в.60 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | ПТК 63-12-8А111 |  | 6280 | 1190 | 220 | 0,88 |
|  | ПТК 60-12-8А111 |  | 5980 | 1190 | 220 | 0,84 |
|  | ПТК 59-12-8А111 |  | 5880 | 1190 | 220 | 0,82 |
|  | ПТК 56-12-8А111 |  | 5780 | 1190 | 220 | 0,79 |
|  | ПТК 54-12-8А111 |  | 5380 | 1190 | 220 | 0,76 |
|  | ПТК 51-12-8А111 |  | 5080 | 1190 | 220 | 0,72 |
|  | ПТК 48-12-8А111 |  | 4780 | 1190 | 220 | 0,68 |
|  | ПК 42-12-8А111 |  | 4180 | 1190 | 220 | 0,6 |
|  | ПК 36-12-8А111 |  | 3580 | 1190 | 220 | 0,51 |
|  | ПК 32-12-8А111 |  | 3180 | 1190 | 220 | 0,46 |
|  | ПК 30-12-8А111 |  | 2980 | 1190 | 220 | 0,43 |
|  | ПК 28-12-8А111 |  | 2780 | 1190 | 220 | 0,41 |
|  | ПК 28-12-8А111и |  | 2780 | 1190 | 220 | 0,41 |
| Плиты плоские |  |  |
|  |  | с.ИИ-03-02 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | ПТП 22-10 |  | 2180 | 1200 | 100 | 0,264 |
|  | ПТП 11-9 |  | 1100 | 1000 | 120 | 0,132 |
|  | ПТП 32-10 |  | 3180 | 1200 | 100 | 0,384 |
|  | ПТП 26-10 |  | 2580 | 1200 | 100 | 0,31 |
|  | ПТП 24-10 |  | 2380 | 1200 | 100 | 0,29 |
|  | ПТП 16-10 |  | 1580 | 1200 | 100 | 0,192 |
|  | ПТП 18-10 |  | 1780 | 1200 | 100 | 0,21 |
|  | ПТП 17-10 |  | 1680 | 1200 | 100 | 0,2 |
|  | ПТП 30-10 |  | 2980 | 1200 | 100 | 0,36 |
|  | ПТП 14-10 |  | 1380 | 1000 | 120 | 0,17 |
|  | ПТП 30-10 |  | 2980 | 1000 | 120 | 0,36 |
|  | ПТП 28-10 |  | 2780 | 1000 | 120 | 0,334 |
|  | ПТП 36-10 |  | 3580 | 1000 | 120 | 0,43 |
|  | ПТП 40-10 |  | 3980 | 1000 | 120 | 0,48 |
| Перемычки ж/б |  |  |
|  |  | с.1.038.1-1 в.1 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | 1ПБ 10-1 | брусковые | 1030 | 120 | 65 | 0,008 |
|  | 1ПБ 13-1 |  | 1290 | 120 | 65 | 0,01 |
|  | 2ПБ 13-1 |  | 1290 | 120 | 140 | 0,022 |
|  | 2ПБ 16-2 |  | 1550 | 120 | 140 | 0,026 |
|  | 2ПБ 17-2 |  | 1680 | 120 | 140 | 0,028 |
|  | 2ПБ 19-3 |  | 1940 | 120 | 140 | 0,033 |
|  | 2ПБ 22-3 |  | 2200 | 120 | 140 | 0,037 |
|  | 2ПБ 25-3 |  | 2460 | 120 | 140 | 0,041 |
|  | 2ПБ 26-4 |  | 2590 | 120 | 140 | 0,044 |
|  | 2ПБ 29-4 |  | 2850 | 120 | 140 | 0,048 |
|  | 3ПБ 13-37 |  | 1290 | 120 | 220 | 0,034 |
|  | 3ПБ 16-37 |  | 1550 | 120 | 220 | 0,041 |
|  | 3ПБ 18-27 |  | 1810 | 120 | 220 | 0,041 |
|  | 3ПБ 18-37 |  | 1810 | 120 | 220 | 0,048 |
|  | 5ПБ 21-27 |  | 2070 | 250 | 220 | 0,114 |
|  | 5ПБ 25-37 |  | 2460 | 250 | 220 | 0,135 |
|  | 5ПБ 36-20 |  | 3630 | 250 | 220 | 0,2 |
|  | 3ПБ 21-8 |  | 2070 | 120 | 220 | 0,055 |
|  | 3ПБ 25-8 |  | 2460 | 120 | 220 | 0,07 |
|  | 5ПБ 18-27 |  | 1810 | 250 | 220 | 0,1 |
|  | 5ПБ 18-37 |  | 1810 | 250 | 220 | 0,1 |
|  | 2ПБ 30-4 |  | 2980 | 120 | 140 | 0,05 |
|  | 3ПБ 18-8 |  | 1810 | 120 | 220 | 0,048 |
|  | 3ПБ 27-8 |  | 2720 | 120 | 220 | 0,072 |
|  | 3ПБ 30-8 |  | 2980 | 120 | 220 | 0,079 |
|  | 3ПП 21-71 |  | 2070 | 380 | 220 | 0,173 |
| Прогоны |  |  |
|  |  | с.1.225-2 в.11 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | ПРГ36.1.4-4т |  | 3580 | 120 | 400 | 0,171 |
|  | ПРГ 47.2.5-4т |  | 4640 | 200 | 500 | 0,47 |
|  | ПРГ 60.2.5-4т |  | 5980 | 200 | 500 | 0,6 |
| Ступени ж/б |  |  |
|  |  | ГОСТ 8717.1-84 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | ЛС 12 |  | 1200 | 330 | 145 | 0,054 |
|  | ЛС 12-1 |  | 1200 | 330 | 145 | 0,054 |
|  | ЛС 14 |  | 1350 | 330 | 145 | 0,06 |
|  | ЛС 14-1 |  | 1350 | 330 | 145 | 0,06 |
|  | ЛС 17 |  | 1700 | 330 | 145 | 0,09 |
|  | ЛС 15-1 |  | 1500 | 330 | 145 | 0,07 |
| Лотки каналов |  |  |
|  |  | пр.984 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | ЛТ1-0,4 | (внутр.размеры) | 1500 | 190 | 340 | 0,16 |
|  | ЛТ 1-0,5 |  | 1500 | 190 | 500 | 0,18 |
|  | ЛТ 1-0,7 |  | 1500 | 560 | 740 | 0,31 |
|  | ЛТ 1,25 |  | 1500 | 500 | 1250 | 0,41 |
|  | Л 4-8 |  | 3000 | 620 | 730 | 0,36 |
|  | Л 11-8 |  | 3000 | 1280 | 600 | 0,72 |
| Плиты перекрытия лотков |  |  |
|  |  |  | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | П1-0,4 |  | 1180 | 400 | 70 | 0,03 |
|  | П1-0,5 |  | 1180 | 500 | 70 | 0,04 |
|  | П1-0,7 |  | 1180 | 700 | 70 | 0,06 |
|  | П5-8 |  | 1180 | 1000 | 120 | 0,14 |
|  | П5-8 |  | 1180 | 1000 | 100 |  |
| Элементы ограждений |  |  |
|  |  |  | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | ПО-2 |  | 2500 | 2100 | 160 | 0,6 |
|  | ФЗ-1 |  | 1000 | 600 | 600 | 0,24 |
| Плиты для покрытия городских дорог |  |  |
|  |  | ГОСТ 21924.0-84 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | 2П30-18-10 |  | 3000 | 1750 | 160 | 0,88 |
| Марши лестничные |  |  |
|  |  | с.1.151.1-6в.1 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | 1ЛМ 27.11.14-4 |  | 2720 | 1050 | 254 | 0,531 |
| Камни бетонные и ж/б бортовые |  |  |
|  |  | ГОСТ 6665-91 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | БР 300.30.18 |  | 3000 | 180 | 300 | 0,072 |
|  | БР 100.30.18 |  | 1000 | 180 | 300 | 0,052 |
|  | БР 100.20.8 |  | 1000 | 80 | 200 | 0,016 |
|  | Опорные подушки |  | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | ОП 4-4 | с.1.225-2 | 380 | 380 | 140 | 0,02 |
|  | ОП 6-4 |  | 640 | 380 | 220 | 0,054 |
|  | ОП 4-4зд |  | 380 | 380 | 140 | 0,02 |
|  | ОП 5-4 |  | 510 | 250 | 140 | 0,027 |
| Элементы удлинения трубы |  |  |
|  | т.п.3.501.1-179-94.1-1 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | Насадки |  |  |  |  |  |
|  | Н1.302 |  | 3020 | 600 | 650 | 1,01 |
|  | Н1.403 |  | 4030 | 600 | 650 | 1,36 |
|  | Блок перекрытия |  |  |  |  |  |
|  | П1.210м |  | 2100 | 1000 | 160/200 | 0,38 |
|  | П2.210м |  | 2100 | 1000 | 270/310 | 0,61 |
|  | П3.210м |  | 2100 | 1000 | 160/210 | 0,43 |
|  | П1.260м |  | 2600 | 1000 | 180/230 | 0,53 |
|  | П2.260м |  | 2600 | 1000 | 330/380 | 0,92 |
|  | П3.260м |  | 2600 | 1000 | 180/230 | 0,6 |
|  | П1.360м |  | 3600 | 1000 | 250/320 | 1,03 |
|  | П2.360м |  | 3600 | 1000 | 420/490 | 1,64 |
|  | П3.360м |  | 3600 | 1000 | 250/320 | 1,13 |
|  |  |  | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | Блок кардона |  |  |  |  |  |
|  | БК-1 |  | 1450 | 450 | 440 | 0,26 |
|  | БК-2 |  | 1700 | 450 | 440 | 0,31 |
|  | Блоки |  |  |  |  |  |
|  | Б1 |  | 1320 | 650 | 500 | 0,43 |
|  | Б2 |  | 1320 | 980 | 500 | 0,65 |
|  | Б3 |  | 980 | 650 | 500 | 0,32 |
|  | Стенки откосные |  |  |  |  |  |
|  | СТ2.100м |  | 1650 | 2850 | 1000 | 3,01 |
| Фундаментные блоки стен подвалов |  |  |
|  | ФБС 24-6-6т | ГОСТ 13579-78 | 2380 | 600 | 580 | 0,815 |
|  | ФБС 24-5-6т |  | 2380 | 500 | 580 | 0,679 |
|  | ФБС 24-4-6т |  | 2380 | 400 | 580 | 0,543 |
|  | ФБС 24-3-6т |  | 2380 | 300 | 580 | 0,406 |
|  | ФБС 12-6-6т |  | 1180 | 600 | 580 | 0,396 |
|  | ФБС 12-4-6т |  | 1180 | 400 | 580 | 0,285 |
|  | ФБС 12-4-3т |  | 1180 | 400 | 280 | 0,117 |
|  | ФБС 9-6-6т |  | 880 | 600 | 580 | 0,293 |
|  | ФБС 9-4-6т |  | 880 | 400 | 580 | 0,195 |
|  | ФБС 24-4-3т |  | 2380 | 400 | 280 | 0,272 |
|  | ФБС 9-3-6т |  | 880 | 300 | 580 | 0,158 |
| Ж/б 3-х лучевые фундаменты и анкеры для опор к/с |  |  |
|  |  | проект 4182И | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | ТАС-4,0 |  | 4000 | 670 | 670 | 0,58 |
|  | ТАС-4,5 |  | 4500 | 670 | 670 | 0,63 |
|  | ТСС 4,0-3 |  | 4000 | 670 | 670 | 0,72 |
|  | ТСС 4,5-3 |  | 4500 | 670 | 670 | 0,77 |
|  | ТСС 4,0-2 |  | 4000 | 670 | 670 | 0,72 |
| Сваи |  |  |
|  | С 60.30-7 | ГОСТ 198041-79 | 6000 | 300 | 300 | 0,55 |
|  | С6-30кв | с.1.011.1 | 6000 | 300 | 300 | 0,53 |
|  | С8-30кн | составные | 8000 | 300 | 300 | 0,73 |
|  | С10-30кн |  | 10000 | 300 | 300 | 0,91 |
| Фундаментные подушки |  |  |
|  |  | ГОСТ 13580-85 | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | ФЛ 8-12-4п | прямоугольные | 1180 | 800 | 300 | 0,283 |
|  | ФЛ 8-24-4п |  | 2380 | 800 | 300 | 0,571 |
|  | ФЛ 9-10-4п |  | 980 | 900 | 300 | 0,265 |
|  | ФЛ 9-14-4п |  | 1380 | 900 | 300 | 0,373 |
|  | ФЛ 9-24-4п |  | 2380 | 900 | 300 | 0,643 |
|  | ФЛ 10-12-4п |  | 1180 | 1000 | 300 | 0,354 |
|  | ФЛ 10-24-4п |  | 2380 | 1000 | 300 | 0,714 |
|  | ФЛ 12-24-4п |  | 2380 | 1200 | 300 | 0,864 |
|  | ФЛ 20-24-4п изм. |  | 2380 | 2000 | 300 | 1,428 |
|  | ФЛ 6-24-4п |  | 2380 | 600 | 300 | 0,432 |
|  | ФЛ 6-12-4п |  | 1180 | 600 | 300 | 0,216 |
| Разное | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | Плитка тротуарная ПР6 |  | 600 | 600 | 60 | 0,0216 |
|  | Столбик километр. КС |  | 3300 | 100 | 100 | 0,033 |
|  | Пикетный столбик ПС |  | 1500 | 100 | 100 | 0,015 |
|  | Розетки РП |  | 600 | 600 | 70 | 0,03 |
|  | Колько ж/б КС 13-10 |  |  | 1250 | 1000 | 0,35 |
|  | Плита укрепл. кюветов П1 |  | 500 | 850 | 80 | 0,034 |
|  | П2 |  | 700 | 1050 | 80 | 0,059 |
|  | Плитка мощения |  | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | ПМО 50*50*10 |  | 500 | 500 | 100 | 0,025 |
|  | Р-р строит-ый М100 |  |  |  |  |  |
|  | Бетон товарный М100 |  |  |  |  |  |
|  | Бетон товарный М200 |  |  |  |  |  |
|  | Бетон товарный М300 |  |  |  |  |  |
|  | Бетон товарный М350 |  |  |  |  |  |
|  | Бетон товарный М400 |  |  |  |  |  |
|  | Сетка штукатурная |  | 3050 | 1050 |  |  |
|  | Каркасы свай 1,85м |  |  |  |  |  |
|  | Каркасы свай 4,25м |  |  |  |  |  |
|  | Сетка кладочная С1 |  | 750 | 750 |  |  |
|  | Сетка кладочная С2 |  | 1740 | 860 |  |  |
|  | Сетка кладочная С3 |  | 1740 | 1060 |  |  |
|  | Каркасы КП1 |  | 5820 | 450 | 380 |  |
|  | Каркасы КП2 |  | 5360 | 450 | 380 |  |
|  | Каркасы КП3 |  | 4760 | 450 | 380 |  |
|  | Каркасы КП4 |  | 4400 | 280 | 240 |  |
|  | Каркасы КП5 |  | 3400 | 280 | 240 |  |
|  | Каркасы КП8 |  | 6500 | 280 | 280 |  |
|  | дополнительно |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длина мм | ширина мм | высота мм | м3 |
|  | 2ПБ 10-1 |  | 1030 | 120 | 140 | 0,017 |
|  | 4ПБ 44-8 |  | 4410 | 120 | 290 | 0,154 |
|  | 4ПБ 48-8 |  | 4800 | 120 | 290 | 0,167 |
|  | 3ПБ 34-4 |  | 3370 | 120 | 220 | 0,089 |
|  | ЛТ 1,04 изм |  | 750 | 400 | 300 | 0,06 |
|  | ПТ 30 (1,2-3,25) |  | 3200 | 200 | 220 | 0,14 |
|  | ПТ 43-1 | с.3.407-57/87 | 4250 | 180 | 220 | 0,19 |
|  | ПТ 43-2 |  | 4250 | 180 | 220 | 0,19 |
|  | С80.30-11у | с.1.011.1-10 в.2 | 8000 | 300 | 300 | 0,73 |
|  | КК1,4*1,4 |  | 1400 | 1400 | 100 | 0,176 |
|  | МГР Т4м | с.4127 | 2450 | 1990 | 151 | 0,7 |
|  | С3С30а |  | 2850 | 120 | 140 | 0,05 |
|  | 3С30и |  | 2850 | 120 | 140 | 0,05 |
|  | П1 (85*50*8) |  | 850 | 500 | 80 | 0,034 |
|  | ПТ1 (80*50*7) |  | 800 | 500 | 70 | 0,03 |
|  | ПЖ-1 |  | 2160 | 1000 | 100 | 0,216 |

Уяр 2009